## Slide 1: 实验
编写Cache

## Slide 2: 实验任务

## Slide 3: 整体结构图

## Slide 4: cache 工作原理

## Slide 5: cache三种基本结构
全相连映射
直接映射
组相连映射

## Slide 6: 直接映射
假如要实现4 KB，块大小为1字的cache。
那么主存地址如何转换？

## Slide 7: cache的写策略（执行store指令）
写直达法：修改块内容时，主存和cache同时修改频繁访问主存
写回法：修改块内容时，先修改cache，到该块需要被替换掉时再修改主存尽可能少的访问主存
只牵涉到数据cache

## Slide 8: 数据cache的工作流程

## Slide 9: cache的状态机的状态转移图
IDLE：初始态
RM：读主存状态
WM：写主存状态
（读请求有效并不缺失时会立刻返回数据）

## Slide 10: cache的存储实现
在 FPGA 上实现：LUT or BRAM
LUT实现：定义 reg 类型的二维数组（LUTRAM）
BRAM实现：使用赛灵思的IP核

## Slide 11: 指令cache读命中
cpu输出给cache的信号
cache控制的信号

## Slide 12: 指令cache读缺失
cpu输出给cache的信号
cache控制的信号

## Slide 13: 写回策略的实现
增加一个脏位，仅当脏位有效的cache line被替换时，再写回主存。
引入写回策略之后，对cache的影响：
读命中：无影响
读缺失：要判断索引到的cache行脏位是否有效
写命中：脏位是否要修改
写缺失：要判断索引到的cache行脏位是否有效

## Slide 14: 类SRAM接口
实现了单向的 AXI 协议（主从控制）

## Slide 15: 两路组相联

## Slide 16: 仿真测试
由于测试程序（矩阵乘法）较为复杂，汇编代码多达3千行，无法人为比对
仿真程序记录下需要写通用寄存器的指令（lw、addi等），抓取到指令执行的信息：
写有效 处理器内部的PC值 写的通用寄存器 写的数据
如果出现不一致，说明实现的cache有问题